附录1：

质 量 保 证

便携式移动电源出厂前为确保产品质量，已经严格检测。本公司向用户保证在此保证卡内所列明的机器性能良好、机件完整。提供3年免费保修服务，保修条例如下：

一、由购买之日起三年保用期内，机件如有损坏或发生故障，经本公司工程师检查证实，该机属正常使用下发生的，将免费修理及更换零件，经更换后的损坏件归属本公司。

二、本保证卡内所列明的机器在下列情况下，保修期会自动失效。

- 更改我公司商标；

- 曾因错误操作、疏忽使用、不可抗拒的因素而引致损坏；

- 曾经非本公司技术人员擅自开机修理、改装或涂改、除去机号或封条；

- 不按原厂提供的安装指示安放。

- 请妥存此卡，并于修理时出示本证予工程师查阅。

| 保 修 卡 |
| --- |
| 产品名称 |  | 产品编号 |  |
| 产品型号 |  | 购买时间 | 年 月 |
| 备注： |
| 购货单位 |  |
| 联 系 人 |  | 电 话 |  |
| 经销单位 |  |
| 维 修 记 录 |
| 日 期 | 维修种类 | 摘 要 | 维 修 员 | 用 户 签 名 |

产 品 简 介

2.1 产品外观

尺寸为: 长433*宽228*高430MM

2.2 型号说明

BX-3000 A2- C

C表示内置市电与太阳能充电器

2表示输出电压为220VAC

A表示电池电压为DC24V

3000表示输出最大功率为3000Ｗ

BX表示便携式移动电源

2.3 工作原理方框图

2.4 主要技术参数

2.4.1  逆变电源主要技术参数

| 型号 | BX-1000//2000//3000 |
| --- | --- |
| 输入电压（VDC） | 20-29V |
| 输出电压 | 220VAC±5% |
| 输出频率(Hz) | 50//60Hz±5% |
| 开机空载电流 | <0.8A |
| 持续输出功率 | 800W//1600W//2400W |
| 最大输出功率 | 1000W//2000W//3000W |
| 光伏板接入允许电流 | 30A 380W 板2块并联 |
| 输出波形 | 纯正弦波 |
| 谐波 | <5% |
| 转换效率 | 最大93%以上 |
| 交流输入范围电参数 | 输入：AC165V-265V |
| 光伏直流充电参数 | 输入：25-60V；输出：0-30A |
| 直流输出 | 1、USB：5V；2、直流55*2.1端子：12V/20A；点烟器 |
| LCD屏显示内容 | 电池电量 |
|  | 交流输入输出状态与电压 |
|  | 负载容量，频率 |
| 逆变器保护功能 | 输入欠压、过压、防反接保护，输出过载、过温、短路保护。 |
| 电池参数 | 24V 120AH 3000WH |
| 噪音 | < 45dB |
| 运行环境温度 | -10---40摄氏度 |
| 贮存环境温度 | -20 - +70摄氏度 |
| 运行贮存环境相对湿度 | 0-90%无结露 |
| 运行环境海拔高度 | 0-3,000米，大于1000米时，建议降低机器额定容量使用 |
| 贮存环境海拔高度 | 0-15,000米 |
| 重量 | 8.5KG(不含电池，电池按客户需要配置） |
| 产品尺寸 | 长430*宽220*高430MM |
| 内置12V40AH电池重量 |  |
| 内置24V120AH电池重量 | BX-3000VA 重量：NG:33kg WG:35KG |
| 内置48V50AH电池重量 |  |

3.产品接线示意图：